岚环行审[2022]05号

关于岚县鑫佰石料机制砂建设项目环境影响

评价报告表的批复

岚县鑫佰石料加工有限公司:

你公司报送的《岚县鑫佰石料机制砂建设项目环境影响报告表》、《报告表》专家技术审查意见已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究现批复如下：

一、该项目位于岚县东村镇堡上村西南侧340m处。建设性质为新建。项目建设内容：生产车间、原料库、成品库、办公生活区、危废暂存间及配套建设的环保设施等。项目占地面积10666m2，项目总投资400万元，其中环保投资32万元，环保投资占总投资比例8%；根据《报告表》结论及审查意见，同意该项目的建设。

二、本工程建设过程中，你公司要对照《报告表》提出的要求，严格落实各项环保措施与设施，并重点做好以下几个方面的工作：

1、按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》、“关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）”相关要求落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分百”措施。

2、按《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，各类噪声污染源要严格减振基础、厂房隔声，选用高效低噪声设备、安装消声器，运输车辆加强管理等。

3、强化水污染防治管理。洗砂废水经沉淀池及循环水池收集沉淀后回用，做到综合利用不外排。

4、做好固体废物处置和综合利用。汽车平台循环沉淀水池产生的泥沙、压滤机产生的泥饼、除尘灰均集中收集后外售综合利用或填埋处理，生活垃圾委托环卫部门统一清运处理，废机油委托有资质单位处理。

三、你公司应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工验收合格后，应按规定开展环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

四、项目运营期的环境监督管理工作由吕梁市生态环境局岚县分局监察大队负责。

吕梁市生态环境局岚县分局

2022年1月24日