# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新建年产400吨古法纯粮手工醋、200吨豌豆酱项目

建设单位（盖章）：    岚县渥泉池酿造有限公司

编制日期：                2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	55

附表：1、建设项目污染物排放量汇总表

2、编制单位和编制人员情况表

及编制主持人职业资格证书复印件

附件：1、环评委托书

2、项目备案证

3、租赁协议

4、监测报告，绿澈环保（2022）字第（331）号

附图：1、项目地理位置图

2、环评现场踏勘摄图

3、项目地理位置与外环境关系示意图

4、吕梁市生态环境管控单元图

5、项目厂址与乡镇水源地位置关系图

6、项目与岚县生态功能区划相对位置关系图

7、项目与岚县生态经济区划相对位置关系图

8、厂区平面布置图

另附：1、技术审查意见

2、补充修改索引

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产400吨古法纯粮手工醋、200吨豌豆酱项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 郭怀明 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 吕梁市岚县河口乡河口村（河口乡粮站），详见附图1 |
| 地理坐标 | E 111度39分51.225秒，N 38度32分0.307秒 |
| 国民经济 行业类别 | C1462酱油、食醋及类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业—23调味品、发酵制品制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岚县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岚发改备案【2014】043号 |
| 总投资（万元） | 680 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 7.4 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：已建，本项目于2013年开始建设，主体工程已于2016年基本建设完成，现已停产。该项目建设期间未办理环评手续，属于“未批先建”违法行为。根据《关于加强“未批先建”环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】18号）文，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 3015 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150号）》，三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。 1.1 与生态保护红线的符合性分析 本项目位于吕梁市岚县河口乡河口村，厂区周围无自然保护区、风景名胜区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中所确定的制约本项目建设的环境敏感区。项目不在各集中供水水源地保护区范围内，距离最近的水源地为项目西北侧2.83km处的河口乡集中供水水源，项目不在该水源地保护区范围内。 根据岚县生态功能区划，项目属于Ⅰ西北部河流源头区水源涵养生态功能区中Ⅰ2岚漪河流域水源涵养生态保育小区；根据岚县生态经济功能区划，项目位于Ⅱ3蔚汾河、岚漪河流域与岚河源头林农畜产业经济区。本项目为酱油、食醋及类似制品制造，不占用基本农田，项目选址不位于禁止开发区，在合理施工运行的基础上，不会对该区域原有生态功能造成明显影响，不违背《岚县生态功能区划》和《岚县生态经济区划》的相关要求，本项目选址不违背生态保护红线划定原则。项目与《岚县生态功能区划》和《岚县生态经济区划》关系见附图6、附图7。 综上，本项目的建设不逾越生态保护红线。 1.2 环境质量底线 岚县2020年空气质量例行监测数据NO2年平均质量浓度、SO2日平均第98百分位值、CO日平均第95百分位值、O3最大8小时平均值第90百分位、能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5、PM10浓度超标，属于不达标区。 由声环境质量监测结果可知，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准限值要求，敏感点噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，项目区域声环境质量较好。 本项目投产并采取本报告规定的环保措施后，本项目对区域环境质量影响很小。因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求。 1.3 资源利用上线 本项目运营期主要动力为电力，运行设备能源利用率高。产生的固废均合理处置，符合资源利用上线要求。 1.4 环境准入负面清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止准入类项目，未被列入淘汰类或限制类项目，项目属于允许类，符合国家产业政策。 因此，本项目符合环境准入负面清单的相关管理要求。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 2、相关政策符合性分析 2.1 山西省“三线一单”生态环境分区管控意见符合性分析 根据山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（晋政发 [2020]26号），本项目所在区域属于一般管控单元。 一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求,执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定,推动区域生态环境质量持续改善。 本项目位于吕梁市岚县河口乡河口村。项目为酱油、食醋及类似制品制造，运营期废气可达标排放，废水不外排。因此，本项目的建设不违背“晋政发〔2020〕26号”的要求。 2.3 吕梁市“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性分析 吕梁市人民政府以吕政发〔2021〕5号文发布了《关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》。方案中将吕梁市划分为优化保护单元，重点管控单元，一般管控单元，优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、泉域重点保护区，以及生态功能重要和生态环境敏感脆弱的区域等。主要分布在吕梁山生态屏障带以及沿黄水土流失生态脆弱区域；重点管控单元主要包括城市建成区、省级及以上开发区、各级产业园区和产业集聚区、以及开发强度高、污染物排放量大、环境问题相对集中的区域等。主要分布在城镇化和工业化区域；一般管控单元是指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。本项目位于吕梁市岚县河口乡河口村，属于“三线一单”生态环境分区管控中的一般保护单元。 一般管控单元分区管控的要求：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、山西省和我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 项目与吕梁市生态环境管控单元分布图相对位置图见附图4。 本项目与吕梁市生态环境准入总体清单的符合性分析内容见表1-1。 |

表1-1 本项目与吕梁市生态环境准入总体清单的符合性分析一览表

| 管控类别 | 管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1、禁止新建、扩建高排放、高污染项目。 2、禁煤区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施；除燃煤电厂、集中供热站和原料生产使用企业外，禁止销售、储存、运输、燃用煤炭及其制品。 3、不得新建、改建、扩建列入高污染行业退出目录的工业项目；不得生产、进口、销售、使用列入淘汰目录的设备和产品；不得采用列入淘汰目录的工艺。 | 本项目为酱油、食醋及类似制品制造，拟选址于吕梁市岚县河口乡河口村；根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目为允许类项目，项目的建设符合国家产业政策的要求。 | 符合 |
|  |  | 1、禁止新建、扩建高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。 2、含有毒有害污染物的工业废水分类收集和处理，不得稀释排放。 3、不得利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞灌注或者私设暗管等方式排放水污染物。 4、禁止利用无防渗漏措施的渠道、坑塘、溪沟等输送或者存贮含有毒、有害污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。 5、禁止利用有毒有害的废弃物做肥料；禁止使用剧毒、高毒、高残留农药。 6、勘探、采矿、开采地下水、人工回灌补给地下水以及建设地下工程和污水输送管道，应当采取防护措施，不得污染地下水。 |  | 符合 |
|  |  | 1、横泉水库一级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（2）设置排污口；（3）放养禽畜、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动；（4）新增农业种植和经济林。 2、横泉水库二级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（2）设置排污口；（3）处置城镇生活垃圾；（4）建设未采取防渗漏措施的城镇生活垃圾转运站；（5）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站；（6）建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。 3、横泉水库准保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、扩建对水体污染严重的建设项目；（2）改建增加排污量的建设项目；（3）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站；（4）从事采砂、毁林等活动。 4、任何单位和个人不得侵占、损坏或者人为干扰监测设施及监控设备。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | 1、在河道管理范围内，禁止从事下列活动： （1）建设或者弃置妨碍行洪的建筑物、构筑物；（2）设置拦河渔具；（3）倾倒、堆放、掩埋矿渣、石渣、煤灰、垃圾；（4）清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器；（5）超标排放污水；（6）影响河势稳定、危害河岸堤防安全、妨碍河道行洪的其他活动。 2、在行洪河道内，禁止种植阻碍行洪的高秆作物、林木（堤防防护林、河道防浪林除外）。 3、在河道水面，禁止布设妨碍行洪、影响水环境的光能风能发电、餐饮娱乐、旅游等设施。 4、不得擅自围垦围占河道、围库（湖）造地、围占水库（湖）水域和人工水道。 5、在堤防和护堤地，禁止建房、安装设施（河道和水工程管理设施除外）、放牧、开渠、打井、耕种、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料（防汛物料除外）、开采地下资源、考古发掘以及开展集市贸易活动。 6、在堤防保护范围内，禁止从事危害堤防安全的活动。 7、护堤护岸林木，由河道管理单位组织营造和管理，其他任何单位和个人不得擅自砍伐、侵占或者破坏。 8、未经依法批准，不得在河道水系内填堵、缩减或者废除原有河道沟叉、贮水湖塘洼淀和废除原有防洪围堤，不得调整河道水系。 9、河道滩地不得作为基本农田或者占补平衡用地。 10、河道岸线不得擅自占用。 11、山区河道易发山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的河段，禁止从事开山采石、采矿、开荒等危及山体稳定的活动。 12、禁止损毁、侵占堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛、水文、水工观测、通信照明等设施。 | 项目所在区域地表水体为项目南侧180m处的岚漪河，不在该河河道管理范围内 | 符合 |
|  |  | 1、柳林泉域一级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（2）擅自挖泉、截流、引水；（3）将不同含水层的地下水混合开采；（4）新开凿用于农村生活饮用水以外的岩溶水井；（5）矿井直接排放岩溶水；（6）倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；（7）衬砌封闭河道底板；（8）在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程。 2、柳林泉域二级保护区内，禁止从事下列活动： （1）新建、改建、扩建耗水量大或者对水资源有污染的建设项目；（2）衬砌封闭河道底板；（3）利用河道、渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废物；（4）利用透水层储存石油、天然气、放射性物质、有害有毒化工原料、农药；（5）建设城市垃圾、粪便和易溶、有害有毒废弃物堆放场。 3、在柳林泉域一、二级保护区外的其他保护区内，禁止从事下列活动： （1）利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾；（2）对不同含水层地下水混合开采。 4、在柳林泉域地面标高低于805米的区域内，严禁新开凿岩溶地下水井。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 1、城乡建设和发展不得擅自占用河道滩地，确需占用的，应当符合行洪和供水要求。 2、在河道管理范围内进行下列活动，应当经市、县(市、区)人民政府审批部门批准： （1）采砂、采石、取土、弃置砂石或者泥土；（2）爆破、钻探、挖筑鱼塘；（3）在河道滩地存放物料、开采地下资源及进行考古发掘；（4）种植、养殖、经营旅游、水上训练、举办赛事、影视拍摄等；（5）其他妨碍行洪安全、水工程安全的活动。 3、在河道管理范围内从事开采矿产资源、建设地下工程或者考古发掘活动，不得影响河道和堤防工程安全。 | 本项目在采取评价提出的各项环保措施后，各污染物可做到达标排放，项目无废水外排，对区域环境质量影响较小。 | 符合 |
|  |  | 1、在柳林泉域一、二级保护区外的其他保护区，应当遵守下列规定： （1）控制岩溶地下水开采；（2）合理开发孔隙裂隙地下水；（3）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目；（4）在地表水工程供水范围内，实施地下水关井压采。 |  |  |
| 污染物排放管控 | 1、工业企业按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，安装和使用自动监测设备，配合生态环境主管部门的实时监督监测。 2、重点污染企业采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 3、在市、县（市、区）人民政府启动重污染天气应急预案后，工业企业及时启动重污染天气应急响应操作方案，落实应急减排措施。 4、在重污染天气集中出现的季节，严格执行市、县（市、区）人民政府组织实施的错峰生产、施工、运输的规定。 | 本项目在采取评价提出的各项环保措施后，各污染物可做到达标排放，项目无废水外排，对区域环境质量影响较小。 | 符合 |
|  | 1、实施重点水污染物排放总量控制。在本市行政区域内，排放的水污染物不得超过国家、省规定的污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 2、工业污水进行预处理后，达到行业水污染排放标准的，方可向集中处理设施排放。 3、不得通过篡改、伪造、毁灭监测数据或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放水污染物。 4、工业企业、工业集聚区外排废水达到水污染物综合排放地方标准。 5、城镇污水集中处理设施的运营单位应当保障污水集中处理设施的正常运行，对出水水质负责，外排水污染物应当达到水污染物综合排放地方标准。 |  |  |
|  | 1、在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、畜禽养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 2、符合保护区、准保护区内新建、改建、扩建条件的建设项目，应当进行水源水环境影响评价。 3、市、县人民政府应当加强水环境综合治理，推进城乡污水、垃圾集中收集和无害化处置设施建设，防治工业点源污染和农业面源污染，保障水源水环境安全。 |  |  |
| 环境风险防控 | 1、政府有关部门应当对过境的危险化学品运输车辆采取必要安全防护措施，防止污染饮用水水源。 2、生态环境主管部门应当定期对保护区、准保护区的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，制定相应的风险防范措施并督促落实。 3、市、县人民政府应当组织制定水源污染事故应急处置方案，发生或者可能发生造成饮用水水源污染的突发性事故时，应当依法启动相应的应急方案，做好应急供水准备。 4、保护区、准保护区内可能发生水污染事故的企业事业单位、供水单位应当制定水污染事故应急方案，落实预警、预防机制和保障措施，提高水污染事故防范和处置能力。 | 本项目在采取评价提出的各项环保措施后，各污染物可做到达标排放，项目无废水外排，对区域环境质量影响较小。 | 符合 |
|  | 1、土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人民政府不动产登记机构，并报地方人民政府生态环境主管部门备案。 2、土地使用权已经被地方人民政府收回，土壤污染责任人为原土地使用权人的，由地方人民政府组织实施土壤污染风险管控和修复。 |  |  |
| 资源利用 效率 | 水资源利用 | 1、2025、2035年吕梁市水资源利用上线执行水利部门关于水资源开发利用总量、强度、效率等相关管控要求。 | 本项目位于吕梁市岚县河口乡河口村，不占用基本农田及耕地等。 | 符合 |
|  | 能源利用 | 1、2025、2035年吕梁市能源利用上线执行吕梁市“十四五”及中长期能源发展规划相关管控要求。 |  |  |
|  |  | 2、禁煤区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施；除燃煤电厂、集中供热站和原料生产使用企业外，禁止销售、储存、运输、燃用煤炭及其制品。 |  |  |
|  | 土地资源 | 1、2025、2035年吕梁市土地资源利用上线执行自然资源部门关于土地资源开发利用总量及强度相关管控要求。 |  |  |

由表1-1可知，本项目符合吕梁市生态环境准入总体清单的相关要求。

| 其他符合性分析 | 3、水源地 据《岚县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，岚县下辖4镇8乡，乡镇集中式供水水源均为地下水型水源，供水井地下水类型以岩溶裂隙水、松散岩类孔隙水、变质岩裂隙下降泉为主。全县所辖12个乡镇均属集中供水。 采用集中供水的12个乡镇均设有1处集中供水工程，均为地下水型水源地，岚城、普明各有供水井2眼，其余乡镇各有供水井（泉）1眼。供水水源地基本情况调查见表1，全县乡镇集中式饮用水水源地分布情况见表1-2。 表1-2 岚县乡镇供水情况统计表 序号 乡镇 水源地含水层类型 水源地个数 水源井/泉眼个数 备注 1 东村镇 裂隙承压水 2 6 集中供水水源地 2 岚城镇 河谷孔隙潜水 孔隙承压水 2 2 3 普明镇 河谷孔隙潜水 孔隙承压水 2 2 4 界河口镇 变质岩裂隙下降泉 1 1 5 土峪乡 孔隙承压水 1 1 6 上明乡 孔隙承压水 1 1 7 王狮乡 河谷孔隙潜水 1 1 8 梁家庄乡 河谷孔隙潜水 1 1 9 顺会乡 河谷孔隙潜水 1 1 10 河口乡 岩溶裂隙下降泉 1 1 11 社科乡 孔隙承压水 1 1 12 大蛇头乡 裂隙下降泉 1 1 与本项目距离最近的乡镇集中式饮用水源地为河口乡集中供水水源地，位于项目西北侧2.83km处。项目厂址不在该水源地一级保护区范围内，河口乡集中供水水源地保护区划分结果图见附图5。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 2014年12月16日，岚县发展和改革局对项目进行了备案。项目拟投资680万元，建设生产厂房、办公用房及环保设施等，形成年产400吨古法纯粮手工醋和年产200吨豌豆酱的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）中有关规定，确定本项目需要进行环境影响评价，本项目属于“十一、食品制造业—23、调味品、发酵制品制造—其他，需编制环境影响报告表。因此确定本项目环评类别为“报告表”。 建设地点及周围环境状况：项目拟选址于吕梁市岚县河口乡河口村（河口乡粮站），项目厂址东侧为苏北线，南侧为山西岚县农村商业银行，西侧、北侧均为村民住宅。 2、工程建设内容及规模 项目占地3015m2，总建筑面积约2700m2，建设内容包括生产车间、库房、生产管理用房等。项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类别 设施名称 建设内容 备注 主体工程 手工醋生产车间（占地面积1000m2） 洗料车间 位于厂区南部，地面硬化，砖混结构，1层，设置原料洗料工序，主要生产设备为清洗机 已建 蒸料车间 位于厂区南部，地面硬化，砖混结构，1层，设置润粮、蒸粮工序，主要生产设备为润粮池、蒸料锅、冷却凉池等 已建 粉料车间 位于厂区南部，地面硬化，砖混结构，1层，设置原料粉料工序，主要生产设备为磨料机 已建 酒精发酵车间 2个，位于厂区西南部，地面硬化，砖混结构，1层，设置酒精发酵工序，内设酒精发酵缸 已建 醋酸发酵车间 位于厂南部，地面硬化，砖混结构，1层，设置醋酸发酵工序，内设醋酸发酵缸 已建 熏醋车间 位于厂区北部，地面硬化，砖混结构，1层，设置熏醅工序，内设熏醅缸 已建 淋醋车间 位于厂区北部，地面硬化，砖混结构，1层，设置淋醋工序，内设淋醋池，暂存罐及灭菌罐等 已建 晒醋房 位于厂区淋醋车间南侧，地面硬化，玻璃框架木结构，设置晒醋工序，内设3个晒醋池 已建 豌豆酱生产车间（占地面积400m2） 筛选区 位于厂区北部，地面硬化，框架结构，设置筛选、浸泡工序 已建 蒸煮区 位于厂区北部，地面硬化，砖混结构，1层，设置润粮、蒸粮工序，主要生产设备蒸汽锅 已建 配料区 位于厂区北部，地面硬化，框架结构，设置配料工序，内设配料池 已建 发酵区 位于厂区北部，地面硬化，框架结构，设置配料工序，内设发酵池 已建 灭菌区 位于厂区北部，地面硬化，框架结构，设置晒醋工序，内设暂存罐及灭菌罐等 已建 包装车间（占地面积120m2） 洗瓶车间 位于厂区南部，地面硬化，砖混结构，1层，设置洗瓶工序，内设洗瓶机 已建 包装车间 位于厂区南部，地面硬化，砖混结构，1层，设置灌装及包装工序，内设袋装机、瓶装机、壶装机、贴码机、打码机、包装机等 已建 储存工程 原料库 位于厂区东部，占地面积210m2，地面硬化，砖混结构，1层 已建 地窖 位于厂区东北部，占地面积500m2，地面硬化，砖混结构，地下1层，用于储存外购土豆 已建 成品库 位于厂区西北部，占地面积300m2，地面硬化，砖混结构，1层 已建 辅助工程 生产管理用房 位于厂区中部，1层，占地面积70m2，砖混结构 已建 生活区 位于厂区中部，1层，占地面积100m2，砖混结构 已建 公用工程 给水系统 由厂区自备水井供给 已建 排水系统 采用雨污分流，雨水通过雨水管网排出厂区；生活污水与生产废水由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉；同时要求本项目设100m3污水收集水池1个，用于灌溉不畅时储存污水使用； 未建 供电系统 从河口乡变电站架空线路引入 已建 供热系统 熏醋车间采暖季采暖由蒸汽余热供给，剩余生产生活区冬季采暖使用电取暖 已建 蒸汽系统 由1台0.5t/h电加热蒸汽发生器提供 已建 环保工程 大气环境 污水处理站恶臭 采用地埋式设计，臭气统一收集经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，排放口周围种植高大乔木作为绿化隔离带 未建 水环境 生产废水 由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉，同时要求本项目设100m3污水收集水池1个，用于灌溉不畅时储存污水使用；污水处理站采用“调节沉淀+厌氧+缺氧+好氧+砂滤+消毒”处理工艺，处理规模0.5m3/h； 未建 生活污水 固废 生活垃圾 厂内设垃圾箱，定期由环卫部门处理 已建 原料分选产生的杂质、醋糟 外售养殖场做饲料或用于农田有机肥 已建 废包装 外售废品回收站 已建 污水处理站污泥 经干化后运至岚县生活垃圾填埋场填埋处置 已建 噪声 设备噪声 室内安装、基础减震、定期维护 已建 生态 绿化 厂区绿化面积100m2 已建 硬化 场地及进场道路全部硬化，面积约200m2 已建 2、主要生产设备 项目主要生产设备选型见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备表 序号 设备名称 规格、型号、性能参数 数量 手工醋生产车间 1 清洗去皮机 -- 1台 2 润粮池 3m×4m 1个 3 常压蒸煮锅 0.6m×1.6m 2个 4 凉场 15m×7m 1个 5 磨料机 100型 1台 6 酒精发酵池 2m×1.5m×1m 4个 7 醋酸发酵缸 0.1t/缸 200个 8 熏池 3m×0.7m×1m 2个 9 淋醋池 3.8m×1.7m×1.5m 2个 10 地池 1.5m×1.5m×1.2m 4个 11 陈酿缸 0.4t/缸 130个 12 成品醋缸 0.6t/缸 270个 13 调配罐 Φ1.6×1.5m 1个 14 超高温灭菌机罐 2t 2个 15 过滤机 -- 1台 豌豆酱生产车间 16 筛选池 0.6m×1.6m×0.7m 1个 17 常压蒸煮锅 0.6m×1.6m 1个 18 配料池 0.6m×1.6m×0.7m 2个 19 发酵缸 0.2t/缸 50个 20 灭菌池 1.2m×3.5m×1m 2个 包装车间 21 洗瓶机 -- 1台 22 全自动液体包装机（壶装） 16头 1台 23 回旋式液体灌装机（瓶装） 16头 1台 24 自动袋装机（袋装） -- 1台 25 贴标机 -- 1台 26 喷码机 -- 1台 辅助设备 27 电加热蒸汽发生器 0.5t/h 1台 28 CIP清洗机 QP7D2 1套 29 污水处理设备 处理能力：0.5t/h 1套 3、原辅材料消耗及产品方案 （1）原辅材料 本项目所需原辅材料见表2-3。 表2-3 原辅材料消耗量一览表 序号 名称 年用量t/a 储存方式 备注 手工醋生产线 1 马铃薯 170 袋装包装，进厂后置于地窖中进行储存 当地市场购买 2 高粱 30 外购成品，袋装包装，进厂后置于原料储库进行储存 3 糯米 30 4 麸皮 10 袋装包装，进厂后置于原料储库进行储存 5 稻壳、高粱壳 90 6 食盐 2 7 曲块 35 外购成品大曲，成分主要为大麦、豌豆，袋装包装，进厂后置于原料储库进行储存 8 醋瓶 1.8万个 外购符合标准的外包装材料，进场后，置于材料库存储 当地市场购买 9 瓶盖 1.8万个 10 包装袋 1.15万个 11 塑料壶 0.7万个 12 外包装 0.38万套 豌豆酱生产线 13 豌豆 140 袋装包装，进厂后置于原料储库进行储存 当地市场购买 14 面粉 70 15 食盐、豌豆曲 1 16 工艺用水 40 --- 自备水井供给 17 包装瓶 100万 外购符合标准的外包装材料，进场后，置于材料库存储 当地市场购买 18 包装箱 25万个 表2-4 原辅料质量要求 指标名称 收购要求 卫生要求 马铃薯 符合LS/T3106-2020 《粮食卫生标准》GB2751 高粱 符合GBT8231-2007 稻壳、高粱壳 --- 食用盐 符合GB5461 水 符合GB5749 包装袋、包装瓶 符合GB18454-2001 塑料包装壶 符合GB/T17876-1999 （2）产品方案 项目建成后，产品方案见下表。 表2-5 项目产品方案表 产品 单位 数量 备注 手工醋 t/a 400 包装形式为袋装、瓶装和壶装 豌豆酱 t/a 200 包装形式为瓶装 手工醋产品的理化、感官要求达到《酿造食醋》（GB18781-2000）和《食醋卫生标准》（GB2719-2003）中要求，具体见表2-6。 表2-6 《酿造食醋》（GB18187-2000） 项目 指标 发酵食醋 总酸（以乙酸计）（g/100ml）＞ 3.50 不挥发酸（以乳酸计）（g/100ml）＞ 0.50 可溶性无盐固形物/（g/100ml）≥ 1.00 色泽 琥珀色或棕红色 香气 具有固态发酵食醋特有香气 滋味 酸味柔和，回味绵长、无异味 表2-7 《食醋卫生标准》（GB2719-2003） 项目 指标 游离矿酸 不得检出 总砷（以As计）/（mg/L）≤ 0.5 铅（Pb）/（mg/L）≤ 1 黄曲霉毒素B1/（μg/L）≤ 5 菌落总群/（cfu/ml）≤ 10000 大肠菌群/（MPN/100ml）≤ 3 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌） 不得检出 4、物料平衡 项目手工醋生产线物料平衡见下表。 表2-8 手工醋生产线物料平衡表 进料 出料 名称 单位（吨） 名称 单位（吨） 马铃薯 170 产品 醋 400 高粱 30 杂质 0.23 糯米 30 醋糟 270 麸皮 10 蒸发损耗 174.42 稻壳、高粱壳 90 微生物发酵损耗 11.85 食盐 2 曲块 35 水 489.5 合计 856.5 合计 856.5 项目豌豆酱生产线物料平衡见下表。 表2-9 豌豆酱生产线物料平衡表 进料 出料 名称 单位（吨） 名称 单位（吨） 豌豆 140 产品 豌豆酱 200 面粉 60 杂质 0.14 食盐、豌豆曲 1 蒸发损耗 158.46 工艺用水 166.8 微生物发酵损耗 9.20 合计 367.8 合计 367.8 5、厂区总平面布置 （1）平面布置原则 本项目重点把握环境塑造，因地制宜，考虑厂区现状，尽量依托现有条件，充分利用场地，体现高起点、高水平、高效益的建设原则。根据生产流程的工艺要求，综合考虑秩序、效率、能耗、环保、安全、防火、卫生、洁净等因素，形成一个人货交通流畅，动力供应便捷，生产组织合理的厂区空间。在满足防火、防爆、安全、卫生、环保等规范要求，并结合风向、因地制宜进行布置，使多数建筑物有良好的朝向，在满足生产、运输需要的前提下，节约用地。 （2）总平面布置 本项目项目占地3015m2，总建筑面积约2700m2，整体呈不规则多边形，根据项目生产物料的流向，结合厂区的情况综合考虑，参照国家有关规范规定，厂区总图布置按功能区分区，分为生产区和办公室生活区。厂区大门设在厂区的东侧，手工醋生产区布置在厂区四周，厂区南部由东向西依次布置库房、洗瓶车间、包装车间、洗料车间、蒸料车间、粉料车间，厂区西部由南向北依次布置酒精发酵车间、醋酸发酵车间，厂区北部由西向东依次布置晒粗房、淋醋车间以及熏醋车间；豌豆酱生产车间布置在厂区北部，生产车间由西向东依次布置筛选区、蒸煮区、配料区、发酵区以及灭菌区。生活办公区布置在厂区的中部。 项目区内部按照生产需要，划分不同区域，平面布置简洁明了，依次排列。各生产环节连接紧凑，物料运输距离短，便于节能降耗，减少物料损失，提高生产效率。 项目平面布置详见附图8。 6、工作制度和劳动定员 职工人数：根据本项目生产特点和设备操作，劳动定员为20人，其中生产人员15人，技术及管理人员5人。 工作制度：生产线实行1班作业，每班8小时制，年工作日270天。其中：蒸粮工序全年运行时间为600h；熏醋工序年工作日150天，每天24h，全年运行时间为3600h；灌装生产线根据销售情况进行全年生产。 7、公用工程 （1）给排水 项目公用工程包括给排水工程、供电、供气及供暖工程等。 1）给水 本项目用水由厂区自备水井供给。 A、生产用水 ①马铃薯清洗用水 项目马铃薯清洗用水采用新鲜水，根据项目实际生产需求，清洗用水量约为原料用量的50%，项目马铃薯清洗用水量约为0.31m3/d（合计85m3/a）。 ②豌豆浸泡用水 项目豌豆浸泡采用新鲜水，根据项目实际生产需求，浸泡用水量约为原料的1.5倍，项目豌豆浸泡用水量约为0.78m3/d（合计210m3/a）。 ③润料用水：根据项目实际生产需求，润料用水系数为0.6t水/t原料，则项目润料用水量为0.38m3/d（合计102m3/a）。 ④拌料用水：马铃薯经蒸料后，摊于凉场上进行冷却，同时加入高粱糁面、糯米与水（原料与水的比例为4：1），用水量为0.21m3/d（合计57.5m3/a）。 ⑤淋醋用水：淋醋过程需要将醋醅放入淋醋池然后加入1倍醋醅左右70-80℃的热水进行浸泡淋醋，用水量为1.22m3/d（合计330m3/a）。 ⑥蒸汽发生器用水：项目蒸煮环节、生产所用热水、灭菌环节均采用蒸汽发生器产生的蒸汽，蒸汽发生器采用电将水加热成蒸汽。根据蒸汽发生器功率可知，每台蒸汽发生器最大产汽量为0.5t/h（1080t/a），用水量约为4m3/d。 ⑦设备清洗用水 根据项目生产制度及食品行业相关要求，项目每班生产完毕后需要对设备进行清洗，需要清洗的设备包括输送管道系统、调配系统、灌装系统等。本项目设备清洗用水主要用于CIP自动清洗系统对生产线、生产罐、设备管道进行清洗，使用的CIP清洗系统由程序设定，清洗过程需要使用纯净水、酸水、碱水交替清洗，清洗后的废水外排。 根据业主提供资料，项目设备清洗用水量为1.0m3/d（合计270m3/a）。 ⑧洗瓶用水：冲洗包装瓶用水量约为0.5m3/d（合计135m3/a）。 B、车间地面冲洗水 生产车间需定时进行冲洗，保持车间地面干净。本项目生产车间建筑面积约1500m2，地面冲洗用水量按1L/（m2·d），则地面冲洗用水为1.5m3/d（合计405m3/a）。 C、绿化用水 根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2021）文件中规定的用水定额，绿化用水量为0.28m3/m2·a，本项目绿化面积100m2，绿化天数按180天计，绿化用水量为0.16m3/d（合计28m3/a）。 D、生活用水 项目劳动定员20人，其中管理及技术人员5人，生产工人及辅助人员15人，全部为当地村民，不住宿。根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2021）文件中规定的用水定额，不住宿员工生活用水按30L/（人·d）计，则生活用水量为0.6m3/d（合计162m3/a）。 2）排水 本项目润粮、蒸煮、搅拌加水、淋醋环节中的用水大部分蒸发损失，少量进入产品，无废水产生； 废水中各污染物浓度参照《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010）。项目高浓度有机废水主要为设备清洗废水和地面冲洗废水。 ①清洗废水 本项目马铃薯清洗用水量为0.31m3/d，产污系数按90%计，则污水产生量为0.28m3/d（合计75.6m3/a）。此部分废水由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉。 ②浸泡废水 本项目豌豆浸泡用水量为0.78m3/d，其中80%被豌豆吸收，剩余20%作为污水排出，则污水产生量为0.16m3/d（合计43.2m3/a）。此部分废水由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉。 ③设备清洗废水 本项目生产设备清洗用水量为1.0m3/d，产污系数按90%计，则污水产生量为0.9m3/d（合计243m3/a）。此部分废水主要污染物产生浓度为：COD：500mg/L、BOD5：400mg/L、NH3-N：25mg/L，SS：800mg/L。此部分废水由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉。 ④洗瓶废水 本项目冲洗包装瓶用水量约为0.5m3/d，产污系数按90%计，则污水产生量为0.45m3/d（合计121.5m3/a）。此部分废水主要污染物产生浓度为：SS：60mg/L。此部分废水由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉。 ⑤车间地面冲洗水 本项目地面冲洗用水量为1.5m3/d，产污系数按80%计，则污水产生量为1.2m3/d（合计324m3/a），此部分废水主要污染物产生浓度为：COD：1000mg/L、BOD5：750mg/L、NH3-N：200mg/L、SS：100mg/L。此部分废水由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉。 ⑥生活污水 项目生活用水量为0.6m3/d，产污系数按80%计，则污水产生量为0.48m3/d（合计129.6m3/a）。项目生活污水主要为员工的洗漱用水，此部分废水与生产废水一同进入厂区污水处理站处理达标后回用于周边农田灌溉。 项目水平衡见表2-10。项目水平衡图见图2-1。 表2-10 项目水平衡表 序号 用水环节 新鲜水用量 m3/d 污水产生量 m3/d 备注 1 生产用水 8.4 1.79 / 其中 马铃薯清洗 0.31 0.28 其中：6.46用水大部分蒸发损失，少量进入产品 豌豆浸泡 0.78 0.16 润粮用水 0.38 -- 拌料用水 0.21 -- 淋醋用水 1.22 -- 蒸汽发生器用水 4 -- / 设备清洗用水 1.0 0.9 / 洗瓶用水 0.5 0.45 / 2 车间地面冲洗 1.5 1.2 / 3 绿化用水 0.16 -- / 4 生活用水 0.6 0.48 / 5 合计 10.66 3.47 / （3）供电 本项目用电由河口乡变电站供给，供电充足，可满足生产、生活需求。 （4）供热 本项目熏醋车间采暖季采暖由蒸汽余热供给，剩余生产生活区冬季采暖使用电取暖。 （5）蒸汽及能源消耗 本项目蒸粮工序生产用蒸气由1台0.5t/h电加热蒸汽发生器供给。蒸汽参数为0.7Mpa，蒸汽温度为170℃。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、手工醋生产线 1、工艺流程图 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述： 马铃薯醋是以马铃薯作为主要原料、杂粮（高粱、糯米）为辅料，以大麦、豌豆所制曲料为糖化发酵剂，经酒精发酵后，再经固态醋发酵、熏醅、陈酿等工序酿制而成。 （1）原料准备 外购土豆由人工送至洗料车间清洗机进行喷淋清洗，清洗后的马铃薯由人工送至润粮池中进行润料。 高粱多呈颗粒状，外面有皮层包着，不能被微生物所充分利用。为了扩大高梁与大曲和酶的接触面积，使之有效成分被充分利用，收购的合格高粱要求无完整粒存在即可。 （2）润料 为了便于原料糊化，以利于后续糖化发酵，需在粉碎后的原料中先加一定量水进行润料。将洗净的土豆倒入润粮池中，翻搅均匀后加水。边加水边翻拌，翻拌均匀后放在润粮池中静置12小时以上。在润料时间内，要勤查品温，做到夏季不发热、冬季不受冻，润料的原料吃水均匀且足，要求：润料水温60℃左右，润料时间≥12h。 （3）蒸煮糊化 蒸煮的主要目的是有利于加速糖化。使用电蒸汽发生器在高温(120~130°C)高压条件下蒸煮1.5-2小时，使植物下组织和细胞彻底破裂，熟而不粘，内无生心。淀粉颗粒由于吸水膨胀而破坏，变成溶解状态，易于淀粉酶作用，有利淀粉水解，同时蒸料过程中可将原料中的某些有害物质除去，起到对原料进行灭菌的作用。 （4）粉料、搅拌冷却 原料蒸熟后，立即用铁铲打出。为了使马铃薯有效成分被充分利用，将蒸煮好的马铃薯送入磨料机进行粉料。将粉好的马铃薯摊于凉场上加水进行冷却，并要随时打碎疙瘩，要求冷却的速度越快越好，防止细菌污染，影响整个发酵。冷却时要注意使原料温度保持在25℃以上，当温度降至接近25℃时冷却完成。 在此过程中加入粉好的高粱糁面、糯米，翻搅均匀。 （5）拌曲 酿醋的原料在发酵过程中会产生大量的有益微生物，为了使这些微生物能够得到充分的繁殖，需要在蒸煮后的原料中加入曲料，以满足酿醋发酵的条件。拌曲这一工序的要点是必须在物料温度降至25℃前完成。25℃是最适合发酵的温度，这个温度能促使糖化完全，有利于抑制杂菌，提高醋的品质。先把曲料加水提前两小时闷上并要翻拌均匀备用。待物料冷却到28-30℃时开始拌曲，做好曲和蒸煮的原料充分结合有利于糖化及酒精发酵。 大曲外购加工好的成品，成分主要为大麦、豌豆，袋装包装，进厂后置于原料储库进行储存。 （6）酒精发酵 把拌好曲的料立即送到酒精发酵车间内的酒精池中，发酵车间温度控制在20-25℃，品温在28-32℃，开口发酵3天后搅拌均匀，用塑料布盖紧池口，盖上草垫防止池内温度过低，不利于发酵。酒精发酵的特点是低温发酵，这是做好醋的关键环节。这时候的温度最好控制在25-30℃。再静止发酵7天，直至池内原料的温度下降，酒精发酵结束。土豆、高粱等经酒精发酵后成为醋醅。物料入池密封后，逐渐糖化发酵，并逐步转化为酒精，含酒精9.0%左右。 （7）醋酸发酵 醋酸发酵是为了增加醋酸的环节。将经过酒精发酵后的醋醅启封，把醋醅捞出后稍稍晾干，送到醋酸发酵车间，倒入醋酸发酵缸中。发酵缸不宜装满，只需每缸装多半缸醋醅即可。盖上草垫开始醋酸发酵。 ①拌醋醅 把成熟醋醅搅拌均匀，拌入麸皮、稻壳，继续拌匀制成醋醅，接到醋酸发酵缸中，要求醋醅水分含量为60%。 ②接种醅 取经醋酸发酵1-2天（24-48h），品温在42℃左右的发酵旺盛的优良新鲜醋醅作为醋酸菌种醅。按10%的接种量接入醋醅中，将种醅埋放于醋醅的中上部。 ③发酵管理 接种后经24h，醅的上层品温可达38℃-40℃以上，开始翻醅，以后每天要翻醅一次。一般发酵2-3天，中上层品温可达到40-43℃，顶火温度≤45℃。5-6天后品温逐渐下降，当醋汁总酸不再上升时，此时发酵接近结束，不得有过氧化味，加入食盐（以原料计）≤10%。一般发酵周期为8天。 ④成熟醋醅质量指标 呈浅棕褐色，酸味柔和浓厚，监测醋醅中残酒精含量≤0.3%，酸度（以醋酸计）在5.0%以上。 ⑤后熟压醅 把成熟的醋醅移到大缸内装满踩实，表面盖细盐，盖塑料布，防止醋酸过氧化现象产生，造成烧醅。密闭陈酿8-10天。成熟醋醅呈浅古铜色，酸味柔和浓厚。 （8）熏醅 熏醅是将成熟的醋醅在熏池上用蒸汽蒸煮，其作用是使醋的酯香、熏香、陈香能够有机的结合在一起；熏醅的主要作用在于增进醋的色泽和增加醋的焦香味道，同时熏醅也是产生陈醋的独特色泽的重要原因之一，经过熏醅后的醋与其他食醋相比，不需外加任何调色剂。熏醅工艺是陈醋色深味香的主要原因之一。经过熏醅后的醋醅可以用闻的方法辨别好坏，成熟的醋醅闻之酒味浓，尝之兼有酒味和酸涩味。 成熟醋醅进入熏醅间，分别装入洁净的熏缸，每口熏缸中醅子的重量、水分要均匀，然后加盖，加温、熏醅。用间接温火加热（电加热）至 85-100°C，每天翻倒一次，4天后成为熏醅。 熏醅质量指标：熏醅具有熏香气味，红棕色，有光泽，不苦不涩，酸度（以醋酸计）在5.5%以上。 （9）淋醋 池内醋醅醋化后，加水降低醋液中的酒精浓度，有利于空气中的醋酸菌进行繁殖生长，这就是淋醋的作用。 把成熟陈酿后的白醋醅和熏醋醅按规定的比例分别装入白淋池和熏淋池，开始淋醋。将清水流入装有白醅的淋醋缸中，和白醋醅浸泡12小时，打开筒塞淋出醋液，淋出的醋液流入装有黑醅的淋缸中浸泡4小时，这时候醋液就成为了半成品。同样的方法重复过淋一次，使已经成为半成品的醋液重新流入装有白醅的淋醋缸中，和白醋醅浸泡12小时后，淋出的醋液流入装有黑醅的淋缸中浸泡4小时，便成为未经陈酿的新醋。 半成品醋总酸（以醋酸计）含量5.0g/100ml左右，比重1.051g/ml。醋醅残酸（以醋酸计）＜0.1g/100ml，熏醅残酸（以醋酸计）＜0.2g/100ml。 （10）脱水纯化 经过淋醋虽已经制成成品醋，但老陈醋还需要经过脱水纯化这一必不可少的环节，脱水纯化能使新醋经过醋化反应，产生出醇和绵酸的香气。 经过淋醋后的酸液变酸，将醋装入缸坛内，此时醋面有一层薄薄的醋酸菌膜，发出刺鼻的酸味。上层的醋液清亮，中下层醋液显现原来的原料色，略显混浊状。将上下层搅拌均匀，滤除悬浮物，将半成品陈醋由醋泵打入陈酿缸内，进行脱水纯化。脱水纯化的传统工艺称为“夏日晒、冬捞冰”，陈酿期有三个月、半年、一年不等，醋液因此有陈醋、老陈醋之分。经夏日晒冬捞冰，使得半成品老陈醋的挥发酸挥发、水分蒸发，即为成品醋。 陈醋因浓缩失去大量水分，其浓度、酸度、香气等方面都有了大幅度提高。老陈醋经过一年的日晒蒸发和捞冰后，其浓缩倍数可达三倍以上，醋的浓度大大提高，成就了老陈醋陈香细腻、酸味柔和和独特的口味。 脱水纯化好的醋由管道进入缸中进行窖藏。 （11）调配过滤 过滤除去悬浮物及杂质，按质量要求将醋打入调配罐中调配产品。 （12）灭菌、检验与包装 将醋用泵打入灭菌机，常压蒸汽间接加热至100℃灭菌20分钟。灭菌采用电蒸汽发生器产生的蒸汽间接加热。食醋灭菌后经检验合格，在密封状态下灌装、包装为成品。 本项目包装采用自动包装机，根据市场需求分为袋装、瓶装和壶装，包装用塑料袋、玻璃瓶、塑料壶全部为外购。袋装采用紫外线灭菌、打印日期、定量灌装、封合切断、自动计数一次完成。壶装和瓶装采用全自动灌装机。 2、豌豆酱生产线 1、工艺流程图 图2-3 生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述： 将豌豆人工除杂物洗净后浸水，浸泡时间大约6--8小时，浸至豆粒饱满，表面无皱纹豆肉内无白心，一捏易瓣成两片为佳。浸后豌豆的质量将增加1--1.2倍，将豆沥去余水，倒入蒸锅，加压蒸气蒸煮，与面粉充分搅拌均匀后加压蒸气蒸煮，蒸煮2个小时后，将煮熟的豌豆倒入配料池自然冷却，后按比例加入食盐、麦麸曲进行拌曲。麦麸曲为外购加工好的成品，主要成分为经优质酱曲种发酵成熟后的麦麸曲，袋装包装，进厂后置于原料储库进行储存。温度控制在30--35℃，在特定温湿度条件下待到原料表面经相应的发酵周期会出现发育成熟的酱霉，发酵时间在10天左右。发酵好的豌豆酱醅进行淋制后，再倒入灭菌锅进行熬制，并采用蒸汽加热进行杀菌，杀菌温度控制在100--110°C，灭菌时间30min，最后纯化、检验、陈化、包装出库。本厂化验室主要是抽检称重、色泽、外观及水分分析等物理分析及微生物分析、产品质量分析（取少量的成品，加适量的营养物质，放置培养箱进行培养一定时间，查看营养物质表面是否有细菌群落、是否存在有害细菌感染），以便及时杜绝不达标产品、变质产品及外源性污染所造成的不合格产品出厂，不进行化学实验。 二、产排污环节 （1）施工期 由于本项目现已建成，故本次评价不对项目施工期进行环境影响评价和分析。 （2）运营期 1）大气污染源 本建设项目在运行中大气污染源及产生的污染物主要有： ①生产线产生的醋酸味； ②污水处理站恶臭； 2）水污染源 本项目在运行中废水污染源及产生的污染物主要有： ①清洗废水，主要污染物为：SS； ②浸泡废水，主要污染物为：SS； ③设备清洗废水，主要污染物为：COD、BOD5、NH3-N、SS； ④车间地面冲洗水，主要污染物为：COD、BOD5、NH3-N、SS； ⑤洗瓶废水，主要污染物为：SS； ⑥职工生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS等； 3）固体废物 本建设项目在运行中固废污染源及产生的污染物主要有：洗料车间产生的杂质、淋醋车间产生的醋糟、包装车间产生的废包装材料、污水处理站产生的污泥以及生活垃圾。 4）噪声 本建设项目在运行中产生高噪声的设备主要有风机、磨料机、污水站泵等设备及其他操作运行产生的机械噪声，其声压等级为75～95dB(A)。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于吕梁市岚县河口乡河口村（河口乡粮站），本项目于2013年开始建设，主体工程已于2016年基本建设完成，现已停产。目前项目存在的原有环境污染问题有： 1、未建设污水处理设施，废水经沉淀池沉淀后用于厂区绿化及道路洒水； 2、厂区硬化、绿化不完善。 针对上述环境污染问题，本次环评提出整改措施如下： 1、生活污水与生产废水由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉；同时要求本项目设100m3污水收集水池1个，用于灌溉不畅时储存污水使用；污水处理站采用“调节沉淀+厌氧+缺氧+好氧+砂滤+消毒”处理工艺，处理规模0.5m3/h； 2、完善厂区硬化、绿化。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）区域年度例行监测数据分析 本次评价收集了岚县2020年空气质量例行监测数据作为本次评价基本污染物环境质量现状数据来源，根据统计分析，2020年岚县大气污染常规因子中SO2、NO2、CO、O3均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，PM10、PM2.5不能满足（GB3095-2012）二级标准限值要求。统计数据见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年平均质量浓度 （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率/% 超标倍数 达标 情况 SO2 38.71 60 65.13 —— 达标 NO2 30.94 40 77.3 —— 达标 PM10 101.92 70 145.11 1.45 超标 PM2.5 49.57 35 141.62 1.42 超标 CO（mg/m3） 1.01 4 25.25 —— 达标 O3 91.86 160 57.41 —— 达标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018），岚县环境空气质量不达标，属于不达标区域。 （2）环境空气质量现状补充监测 岚县渥泉池酿造有限公司委托山西绿澈环保科技有限公司于2022年2月11日至2月13日对本项目特征因子H2S、NH3进行了环境空气质量现状补充监测。结合当地气象条件、地形特征，确定本次环境空气质量现状监测在项目厂区所在区域当季主导风向的下风向河口村布设了1个监测点。 ①监测项目 特征污染物：H2S、NH3 ②监测时间和频率 2022年2月11日至2月13日，连续监测3天，每天采样四次，采样时间为02：00、08：00、14：00、20：00，每次采样时间不少于45分钟。监测期间同时记录监测点的风速、风向、气温和气压等常规气象要素。 ③监测方法和分析方法 表3-2 环境空气质量监测及分析方法 监测 类别 监测项目 采样方法依据 （标准名称及编号） 分析方法依据 （标准名称及编号） 分析方法 检出限 环境 空气 H2S 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 亚甲基蓝分光光度法 0.001mg/m3 NH3 纳氏试剂分光光度法 0.01mg/m3 ④环境空气质量标准 环境空气中H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中标准限值。 ⑤监测结果统计分析 分析项目监测点的监测结果，统计其平均浓度范围、超标个数及超标率，最大超标倍数，各污染物浓度统计结果列表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点 名称 污染物 平均 时段 评价标准/(μg/m3) 监测浓度范围/(μg/m3) 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 河口村 H2S 日均值 10 2-6 60 0 达标 NH3 日均值 200 20-70 35 0 达标 由上述补充监测结果可知，项目厂区下风向河口村监测点H2S、NH3均未出现超标现象。 2、地表水环境质量现状 据现场调查了解，项目所在区域地表水体为项目南侧180m处的岚漪河，为岚河的一级支流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），岚河河段水环境功能为地表饮用水源补给区、农业用水保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据吕梁市生态环境局发布的《2022年2月吕梁市地表水环境质量报告》，岚漪河裴家川口断面2022年2月水质为状况为Ⅴ类，水质状况为中度污染。 3、声环境 为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价委托山西绿澈环保科技有限公司于2022年2月11日对本区域声环境质量现状进行了监测。监测布点图见下图3-1，监测结果见下表3-4。 图3-1 项目噪声监测布点图 表3-4 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 监测日期 监测点位 昼间 夜间 L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 Leq 2.11 2#厂区西侧 52.9 51.4 50.9 53.2 43.9 43.0 42.0 43.2 3#厂区北侧 54.2 53.0 51.9 54.1 43.2 41.8 41.5 42.8 4#厂区东侧 54.0 52.5 50.6 53.5 43.5 41.7 39.9 42.5 5#厂区南侧 54.4 53.5 52.0 53.8 42.6 41.7 41.1 42.1 1#河口村 53.6 51.5 50.1 51.8 43.2 39.6 38.3 41.5 由以上统计分析结果可以看出，厂址四周昼间噪声监测值在53.2~54.1dB（A）之间，夜间噪声监测值在42.1~43.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）；敏感点河口村昼间噪声监测值为51.8dB（A），夜间噪声监测值为41.5dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A），由此可见，区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据国家环保部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查和实地踏勘，项目所在地无水源地及水源保护区，无珍稀动物保护区，无文教环境敏感区。本地区不属于生态脆弱区和特殊地貌景观区。 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素 敏感点名称 规模 方位 距离 保护级别 环境空气 河口村 651人 / 紧邻 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 河口村住宅 11户 E / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准 8户 S / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 7户 W / 4户 N / 岚县农村商业银行 / / 紧邻 地下水 环境 本项目厂界500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准 生态环境 项目用地范围内不存在生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、污水处理站运行会产生一定量的废气，以NH3和H2S评价，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中的二级标准，排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。具体标准值详见下表。 污水处理站恶臭气体排放标准 污染物 最高允许浓度 最高允许排放速率kg/h （15m高排气筒） NH3 H2S 臭气浓度 NH3 H2S 臭气浓度 浓度限值 1.5mg/Nm3 0.06mg/Nm3 20（无量纲） 4.9kg/h 0.33kg/h 2000（无量纲） 2、生产废水经污水处理站处理后用于周边农田灌溉，不外排，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。 农田灌溉用水水质基本控制项目标准值 项目类别 作物种类 旱作 PH 5.5-8.5 五日生化需氧量 ≤100mg/L 化学需氧量 ≤200mg/L 悬浮物 ≤100mg/L LAS ≤8 mg/L 水温 ≤35℃ 粪大肠菌群 ≤4000个/L 动植物油 20 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类和4类标准，标准限值如下表所列[单位：dB(A)]： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 时 段 昼间 夜间 备注 2类 60 50 厂界北、南、西三侧 4类 70 55 厂界东侧 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发【2015】25号），新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 根据国家污染物排放总量控制原则，结合本项目排污特点，本项目无需实施总量控制。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期已结束，经现场踏勘，无遗留施工环境等问题。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源产排放情况 本项目运营期废气污染源产排放情况见下表4-1。 表4-1 废气污染源产排放情况一览表 产污 环节 污染物种类 产生状况 排放形式 主要污染治理设施 排放状况 排放标准及浓度限值（mg/m3） 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 产生量（t/a） 治理措施 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否可行 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 排放量（t/a） 污水处理站恶臭 NH3 5.09 0.0005 1.1 有组织 活性炭吸附 100 -- 80 是 1.02 0.0001 0.22 1.5 《恶臭污染物排放标准》 H2S 0.20 0.00002 0.043 0.04 0.000004 0.009 0.06 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气源强核算及达标排放情况说明 （1）醋酸异味 本项目为醋酿造项目，在酿造车间内醋酸发酵、淋醋、灭菌、储存工序均产生醋酸气体，对环境造成一定程度的影响。 醋酸发酵过程不单单是酵母发酵成乙醇和CO2，物料中的蛋白质也要由曲美蛋白酶进一步水解，生成各种低分子的含氮化合物，如肽和氨基酸等，这些物质释放的气体与乙醇气体混合后会产生一种特殊的味道，这就是发酵过程中的醋酸气体。 项目酿醋工序均在室内进行，环评要求：采用塑料膜对醋酸发酵缸进行遮盖处理，减少醋酸的散发量；淋醋过程加水浸泡，降低醋酸挥发量；加强生产管理，对设备、醋酸输送管道及时检查和维护，保证设备、食醋输送管道的完好性，防止原料和产品的泄露和挥发；项目醋渣日产日清，回收后及时出售给附近养殖场作饲料；采取以上措施后，将大大减少项目醋酸味的挥发。 （2）污水处理站臭气 恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉四维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲硫醇、粪臭素。络酸、丙酸等。臭味的主要发生部位为：调节池、生化池。 本项目选用地埋式一体化污水处理设备，处理工艺为“调节沉淀+厌氧+缺氧+好氧+砂滤+消毒”，相关产臭环节完全置于地下，并加盖盖板，本次评价要求盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体有效收集起来，通过管道由引风机引入到活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。同时，评价要求在排放口周围应种植高大乔木作为绿化隔离带，有效阻挡并吸收臭气；尽量缩短污泥等在场内停留的时间，及时清运。 根据同类项目类比可知，每处理1gBOD5产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站每年处理污水量约936.9m3，处理前BOD5浓度约为391mg/L，经过污水处理站处理后BOD5浓度可下降至10.6mg/L，则本项目污水处理过程中NH3的产生量为1.1kg/a，H2S的产生量0.043kg/a。污水处理站废气产生量约100m3/h，NH3的产生浓度约为5.09mg/m3，H2S的产生浓度约为0.20mg/m3。 项目恶臭处理方法采用活性炭吸附法，经活性炭吸附处理后，恶臭气体去除率可达到80%，则本项目NH3的排放量为0.22kg/a（0.0001kg/h），H2S的排放量0.009kg/a（0.000004kg/h）；NH3的排放浓度约为1.02mg/m3，H2S的排放浓度约为0.04mg/m3。 3、废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见表4-2。 表4-2 废气排放口基本情况一览表 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 排放口 类型 经度 纬度 DA001 污水处理站活性炭除臭装置排气筒 NH3、H2S 111°39'51.20" 38°32'1.28" 15 0.6 20 一般 排放口 4、废气监测计划 项目废气监测计划见下表4-3。 表4-3 项目废气监测计划一览表 类别 排污口编号及名称 监测点位 监测因子 监测频率 废气 有组织 污水处理站活性炭除臭装置排气筒（DA001） 排气筒出口 NH3、H2S 每年监测一次（每次不少于2天，每天4次） 无组织 厂界 上风向设1个参照点，下风向厂界浓度较高处设4个监控点 NH3、H2S 5、非正常工况 该项目非正常工况排放考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般十分钟内可以恢复正常。一般性事故的非正常排放概率约1年1次，为小概率时间。 该项目非正常工况考虑环保设施运行不稳定或不能运行，导致颗粒物、NH3、H2S直接外排，非正常工况下污染物产生及排放情况见下表。 表4-4 项目非正常工况排放汇总表 污染源 非常排放原因 污染物 非正常排放浓度(mg/m3) 非正常排放速率(kg/h) 单次持续时间 发生频次 应对措施 污水处理站 活性炭除臭装置故障，处理效率为0 NH3 5.09 0.0005 10分钟 1年1次 立即停止生产 H2S 0.20 0.00002 非正常工况下，污染物排放浓度不满足标准要求，因此非正常工况对环境影响程度会增加。本次评价要求非正常工况下应采取以下措施：建设单位对车间废气处理设施及其他环保设施进行维护和保养，一旦发现设施运行异常，应停止生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 6、大气环境影响评价结论 综上述所述，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气评价角度出发，本项目的建设是可行的。 二、地表水环境影响分析 1、废水源强分析 本项目排放的污水包括生产废水和生活污水等。各项污水的成分较为简单，主要为COD、BOD、SS、氨氮等。项目拟采取雨污分流系统。雨水通过项目场地内的雨水管道排出；生产废水以及生活污水由厂区污水处理站处理达标后，同时要求本项目设100m3污水收集水池1个，用于灌溉不畅时储存污水使用。因此不会对区域地表水环境造成影响。 项目废水污染源源强核算见下表。 表4-5 废水源强核算一览表 工序 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间 核算方法 产生量（m3/d） 产生浓度 （mg/L） 核算方法 排放量（m3/d） 排放浓度（mg/L） 员工生活 / 生活废水 COD 产污系数法 0.48 250 由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉，同时要求本项目设100m3污水收集水池1个，用于灌溉不畅时储存污水使用； / 0 0 不外排 BOD 200 SS 220 NH3-N 35 生产废水 马铃薯清洗废水 SS 产污系数法 0.31 500 / 0 0 豌豆浸泡废水 SS 产污系数法 0.16 500 / 0 0 设备清洗废水 COD 产污系数法 0.9 500 / 0 0 BOD 400 SS 800 NH3-N 25 洗瓶废水 SS 产污系数法 0.45 60 / 0 0 车间地面冲洗废水 COD 产污系数法 1.2 1000 / 0 0 BOD 750 SS 100 NH3-N 200 综上所述，项目运营期产生的废水得到了合理处置，不外排，不会对项目所在区域水环境产生明显影响。 2、废水治理设施可行性分析 （1）污水站处理工艺 本项目生产废水与生活污水一起排入污水处理站进行生化处理，处理规模为0.5m3/h（4m3/d）。根据《酿造工业废水治理工程技术规范》（HJ575-2010），项目污水处理站污水处理工艺选用“调节沉淀+厌氧+缺氧+好氧+砂滤+消毒”。工艺流程为：污水经格栅井，自流进入调节池，用于调节来水水质和水量，调节池的污水经污水泵自流进入沉淀池，经混凝沉淀后进入厌氧池、缺氧池和好氧池，经好氧池处理后的污水进入砂滤，最后进入消毒池。废水经处理后用于周边农田灌溉，厂区设100m3污水收集池。 详细废水处理工艺流程如下： 图4-1 综合废水处理工艺流程图 （2）设计进出水质 本项目厂区废水处理站各主要工序污染物去除效率及污染物排放情况如下： 表4-6 厂区废水处理站去除效率及污染物排放情况一览表 类别 工序名称 各项污染物去除效率 COD BOD5 SS NH3-N 废水量 936.9t/a 进站废水污染物浓度 510mg/L 391mg/L 344mg/L 80mg/L 主要废水处理工艺 调节池 / / / / 沉淀池 / / 92% / 厌氧反应 50% 79% 12% 58% 缺氧反应 66% 64% 18% 64% 好氧反应 40% 50% 33% 33% 废水处理站综合去除效率 89.8% 97.3% 96.1% 88.4% 出站废水污染物浓度 52.0mg/L 10.6mg/L 13.4mg/L 9.3mg/L 出站废水污染物排放量 0.05t/a 0.009t/a 0.013t/a 0.008t/a 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准 200mg/L 100mg/L --- 100mg/L 从上表可知，本项目废水经厂区污水处理站处理后，各项废水污染物排放浓度符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。 （3）废水不外排保证性 本项目排放的废水中不涉及有毒有害物质，主要含COD、BOD、悬浮物等，采用“调节沉淀+厌氧+缺氧+好氧+砂滤+消毒”法可以达到较好的处理效果，废水处理运行应较为稳定。 由项目水平衡图可知，废水产生量为3.47m3/d，此部分废水由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉；同时要求本项目设100m3污水收集水池1个，用于灌溉不畅时储存污水使用。 此外，污水收集池兼做事故水池，如因污水处理设施操作不当或运行出现问题，导致废水处理出口超标排放，须立即将排水导入事故水池，并通知厂领导和有关环保部门，尽快停产，查清事故原因并予以解决。排入事故水池的废水必须经重新处理达标后方可综合利用。 （4）污水作灌溉用水可行性 本项目污水经厂区污水处理设施处理本项目各项废水处理后水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作水质要求，按照一亩地一年消纳240~300m3污水计，项目可灌溉3.9亩地。 据现场调查，项目所在区域河口村有耕地3460亩，完全可消纳项目运营期产生的污水；此外，项目在厂区内设1个100m3的污水蓄水池用于污水灌溉不畅时储存污水用，故本项目污水作灌溉用水具有可行性。 综上所述，项目运营期废水不会对当地水环境造成影响。 三、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目主要噪声来源于风机、污水站泵及各种设备等机械动力噪声，经类比分析，其噪声源强一般在75～90dB(A)之间。各噪声源特性见下表： 表4-7 噪声污染源特性一览表 工序 噪声源 声源 类型 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间（h/d） 核算 方法 噪声值 工艺 降噪 效果 核算 方法 噪声 值 废气治理 风机 频发 类比法 100 基础减振、室内隔声 20 类比法 80 16 废水治理 泵类 偶发 类比法 100 室内隔声，定期维护 20 类比法 80 16 （2）噪声治理措施 为了更有效的将产噪设备对周围环境影响减到最小，在满足工艺设计前提下，对噪声的治理降低噪声声源强度和阻隔传播途径两方面综合考虑，环评具体要求采用以下防治措施： 1）噪声源控制 从声源设备上进行噪声控制，设备选型应选用符合国家要求的低噪声设备。 2）传播途径控制 ①项目总平面布置将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设。 ②从设备降噪考虑，项目将高噪声设备密闭，全部置于室内，并设置了减振基础。 ③在厂界四周种植灌木、乔木等绿化，起到了阻止噪声传播的作用。 ④加强设备维护和保养，使其处于良好的运行状态，避免频繁起停机产生的突发噪声影响。 ⑤加强员工培训，强化内部管理，严格工作时间，有效避免对员工办公区及附近居民产生的噪声影响。 （3）噪声影响及达标分析 本评价噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声噪声预测模式，使用EIAN软件计算本项目各噪声源对厂界的影响。 1）预测模式 A.首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—为某个声源的倍频带声功率级； r1—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—为房间常数； Q—为方向因子。 B.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C.计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D.将室外声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S——透声面积，m2。 E.按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 噪声贡献值计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Legq）计算公式： 式中：Legq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； M—等效室外声源个数。 2）预测结果 本项目夜间不生产，项目厂址周边50m范围内有声环境保护目标分布，应用上述预测模式计算厂界各测点处的A声级，预测其对厂界周围声环境的影响。厂界各预测点环境质量预测结果见表4-8。 表4-8 厂界声环境质量预测结果 单位：dB（A） 测点序号 测量时段 贡献值 现状值 叠加值 评价标准 评价结果 厂界东侧 昼间 35.0 53.5 56.8 70 达标 厂界北侧 昼间 35.0 54.1 57.2 60 达标 厂界西侧 昼间 35.0 53.2 56.5 60 达标 厂界南侧 昼间 35.0 53.8 56.7 60 达标 河口村 昼间 35.0 51.8 52.6 60 达标 经噪声预测，项目建成投产后，各生产设施设备产生的噪声衰减至厂界四周的分贝值均不超标，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准限值要求，敏感点噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，因此，经采取上述措施后本项目产生的噪声对周围声环境产生的影响很小。 （4）噪声监测计划 表4-9 噪声监测计划一览表 项目 监测项目 监测因子 取样位置 监测频率 执行标准 噪声 设备运行噪声 等效A声级 厂界四周、敏感点 1次/季（昼间一次） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 四、固体废物影响分析 （1）固体废物产生情况 本建设项目在运行中固废污染源及产生的污染物主要有：原料分选产生的杂质、醋糟、污水处理站产生的污泥、废包装材料以及生活垃圾等。 1、原料分选产生的杂质 在原料采购时进行分选，再运至厂区。车间内进行分选，拣出杂质，产生量按原料的0.1%计算，约为0.37t/a，此部分固废可作为家畜饲料外售养殖场。 2、醋糟 醋糟是本项目产生的最大的副产物，醋糟中含有稻壳、麦糠及发酵后产生的有机物等，全年产生量约为270t。此部分固废可作为家畜饲料外售养殖场。 3、废包装材料 本项目在生产过程中产生的废纸箱等，产生量约为2t/a，均可回收外卖给废品回收站。 4、污泥 运营期间污水处理站污泥产生量约为5t/a，项目污水处理站主要处理生产废水，无有毒有害物质及重金属等，产生的污泥经干化处理后，送往岚县生活垃圾填埋场填埋处置。 5、生活垃圾 生活垃圾成分主要是瓜果皮核、饮料包装瓶等，本项目员工20人，年工作天数270天，员工垃圾系数为0.5kg/d·人，则该项目产生生活垃圾10.0kg/d，2.7t/a，由环卫部门集中收集后统一处置。生活垃圾由设置在项目区域内的分散垃圾桶收集，最后再由环卫部门进行统一清运而得到无害化处置。建议本项目区域内实行垃圾分类收集，并经过袋装化后，由相关部门进行清运。在区域的日常固体废物收集管理工作中，应注意及时地将产生的各种垃圾清运，做到日产日清。 表4-10 项目固体废弃物产排情况一览表 序号 产生 环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 1 办公 生活 生活垃圾 生活 垃圾 / 固态 / 2.70 桶装 环卫部门 2.70 2 生产过程 杂质 一般 固废 / 固态 / 0.37 桶装 作为饲料外售 0 3 醋糟 / 固态 / 270 袋装 0 4 废包装材料 / 固态 / 2 袋装 外卖给废品回收站 0 5 污泥 / 固态 / 5 袋装 送往岚县生活垃圾填埋场填埋 5 （2）处置去向及环境管理要求 1）生活垃圾 生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门统一处理。 2）一般固体废物 本项目一般固体废物主要为原料分选产生的杂质、醋糟、污水处理站产生的污泥、废包装材料。杂质、醋糟等固废作为饲料外售当地养殖场，废包装材料等废品外售废品收购站；沉淀池污泥送往岚县生活垃圾填埋场填埋，不外排。 五、土壤环境影响分析 本项目为食品制造业，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为“其他行业”，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 六、生态环境影响分析 本项目占地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 本项目通过污染治理措施，大大削减了污染物排放量，在各项目环保措施配置到位、正常运行的前提下，本项目的运行对生态环境的影响不显著，但也还必须采取进一步有效的措施，强化生态环境的治理。 （1）减少工程排放的大气污染物对周边区域农作物及其它植物的不利影响，另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 （2）充分利用植物对污染物的净化作用，通过植树造林来治理大气污染，这是最主要的生态治理措施之一。在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐渐解毒。因此，植物对大气环境具有一定的净化作用。在污染物较高浓度区种植选择那些生长快、寿命长、对污染物抗性强和吸附能力大的树种来净化大气。 （3）从全过程控制污染物的产生并保证各污染物的达标排放，降低对厂区周围农作物的影响。特别要注意防范由于人为因素引起的树种破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站活性炭除臭装置排气筒（DA001） | NH3、H2S | 采用地埋式设计，臭气统一收集经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，排放口周围种植高大乔木作为绿化隔离带 | 《恶臭污染物排放标准》 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS等 | 由厂区污水处理站处理达标后，用于周边农田灌溉，非同时要求本项目设100m3污水收集水池1个，用于灌溉不畅时储存污水使用；污水处理站采用“调节沉淀+厌氧+缺氧+好氧+砂滤+消毒”处理工艺，处理规模0.5m3/h | 不外排 |
|  | 生产废水 | COD、BOD、SS等 |  | 不外排 |
| 声环境 | 项目风机、污水站泵等生产设备在运行过程中产生的机械性噪声，声压级值为95～105dB(A)，各设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，可降噪20dB(A)左右。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾：生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门统一处理； 杂质、醋糟等固废作为饲料外售当地养殖场，废包装材料等废品外售废品收购站；沉淀池污泥送往岚县生活垃圾填埋场填埋，不外排。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 厂区内边界和空余区域进行绿化，绿化面积为100m2。 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | ①企业应严格按照本次评价提出的环保设施完善，完成各种环保设施的建设； ②设立环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； ③按照监测计划定期组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理； ④重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工、附近居民和其它技术人员就环境问题提出意见，积极采纳其合理要求； ⑤积极配合环保部门的检查； ⑥定期总结数据，寻找规律，不断改进生产操作，降低排污。 |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策以及所在区域相关规划，项目选址可行。评价认为建设单位按照环评要求的污染防治措施进行有效处理、确保污染治理设施正常运行及遵守国家环境保护方面的法律法规，则本项目的建设投产后产生的各项污染物均可达标排放，满足区域环境质量保护要求，不会导致周围环境污染负荷的明显增加。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 杂质 |  |  |  | 0.37t/a |  | 0.37t/a | 0.37t/a |
|  | 醋糟 |  |  |  | 270t/a |  | 270t/a | 270t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | 2t/a |
|  | 污泥 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | 5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

8.4

生产用水

6.46

0.44

6.9

工艺用水

设备清洗

0.9

1.0

0.1

洗  瓶

0.45

0.5

0.05

新鲜水

10.66

由厂区污水处理站处理达标后用于周边农田灌溉

车间地面冲洗

0.3

1.5

1.2

3.47

生活用水

0.12

0.6

0.48

绿化用水

0.16

0.16

图2-1   项目水平衡图（单位：m3/d）

废水、固废

土豆

洗料

润 料

蒸汽

蒸 料

外购成品高粱、糯米

水

粉料、搅拌冷却

大曲、块曲

拌 曲

电加热蒸汽发生器

酒精发酵

麸皮、稻壳、食盐等

醋酸发酵

蒸汽

白醅

熏醅

厂区自备水井

水

固废

淋 醋

脱水纯化

调配过滤

蒸汽

灭菌

检测包装

成品库

洗瓶、消毒

外购成品袋、壶

固废

废水

外售

原料筛选

固废

豌豆

废水

浸 泡

蒸汽

蒸 煮

豌豆面粉

配 料

电加热蒸汽发生器

食盐、麦麸曲

拌 曲

发 酵

蒸汽

杀 菌

包 装

洗瓶、消毒

外购成品瓶

外购成品袋、壶

固废

废水

外售

成品库

调节池

机械格栅

沉淀池

综合废水

上清液

垃圾填埋场

干化

污泥

污泥

厌氧池

缺氧池

好氧池

砂滤池

回灌于周边农田

0

1

2

km

项目厂址

河口村

附图1   项目地理位置图

建设场地现状（二）

建设场地现状（一）

附图2   环评现场踏勘摄图

建设场地北侧视图

建设场地西侧视图

建设场地东侧视图

建设场地南侧视图

河口村

1#

1#

5#

4#

3#

2#

大气监测点

图   例

噪声监测点

附图3   项目地理位置与外环境关系图

项目位置

附图4  吕梁市生态环境管控单元图

距离本项目2.83km

附图5   项目厂址与乡镇水源地位置关系图

项目位置

附图6   本项目与岚县生态功能区划相对位置关系图

项目位置

附图7   本项目与岚县生态经济区划相对位置关系图